## Slide 1: Diagnoza do planu adaptacji do zmian klimatu dla LOF
Raport z analizy ryzyk
Magdalena Golińska
Katarzyna Kobiela
Ewa Strzelecka-Jastrząb

## Slide 2
Plan spotkania
Podsumowanie oceny podatności
Analiza ryzyka
Prawdopodobieństwo, konsekwencje i ekspozycja
Priorytety działań
Zmiany klimatu – szanse
Zmiany klimatu - luki wiedzy
Wykonawca:
Podwykonawca:

## Slide 3
Ocena podatności pokazała zjawiska, na które są podatne poszczególne sektory
Transport
Dni upalne i fale upałów
Dni mroźne i fale mrozów
Zdrowie publiczne i warunki życia ludzi
Dni upalne i fale upałów
Dni mroźne i fale mrozów
Okresy bezopadowe, susze
Różnorodność biologiczna
Dni upalne i fale upałów
Dni mroźne i fale mrozów
Okresy bezopadowe, susze
Wiatr i burze
Dziedzictwo kulturowe
Dni upalne i fale upałów
Dni mroźne i fale mrozów
Okresy bezopadowe, susze
Wiatr i burze
Turystyka
Dni upalne i fale upałów
Wiatr i burze
Energetyka
Dni upalne i fale upałów
Dni mroźne i fale mrozów
Wiatr i burze
Gospodarka wodna i ściekowa
Dni upalne i fale upałów
Dni mroźne i fale mrozów
Okresy bezopadowe, susze
Burze
Rolnictwo
Dni upalne i fale upałów
Dni mroźne i fale mrozów
Okresy bezopadowe, susze
Burze

## Slide 4
Zmiany klimatu – co powodują ?
Zmiany klimatu
Korzyści
Szanse
Straty
Zagrożenia

## Slide 5: Ocena ryzyka – schemat
Ryzyko
Konsekwencje
Prawdopodobieństwo
Podatność
Ekspozycja

## Slide 6
Skala oceny prawdopodobieństwa
Lp. | Częstotliwość zjawiska | Scenariusze klimatyczne | Prawdopodobieństwo
1 | zjawisko nie wystąpiło | jest mało prawdopodobne, że intensywność i częstość występowania zjawiska stanie się krytyczna w perspektywie do 2050 | Mało prawdopodobne (1)
2 | zjawisko wystąpiło raz | intensywność zjawiska lub częstość występowania zjawiska może stać się krytyczna w ciągu 30-50 lat (perspektywa 2030-2050) | Okazjonalne (2)
3 | zjawisko wystąpiło więcej niż raz, ale nie częściej niż raz na 10 lat | intensywność zjawiska lub częstość występowania zjawiska może stać się krytyczna w ciągu 10-30 lat (perspektywa do 2030 i perspektywa 2030-2050) | Średnie (3)
4 | zjawisko wystąpiło więcej niż raz na 10 lat, ale nie częściej niż 1 raz na rok | intensywność zjawiska lub częstość wystąpień może stać się krytyczna w ciągu 10 lat (perspektywa do 2030) | Duże (4)
5 | zjawisko występuje co najmniej raz na rok | intensywność zjawiska lub częstość wystąpień może stać się krytyczna w ciągu najbliższych kilku lat (perspektywa do 2030) | Bardzo duże (5)

## Slide 7: Określenie prawdopodobieństwa wystąpienia zjawisk klimatycznych dla gminy Jastków

## Slide 8
Skala oceny ekspozycji

## Slide 9: Skala oceny konsekwencji
Lp. | Konsekwencje | Ocena konsekwencji
1 | NIEISTOTNE (1) | brak uszkodzeń infrastruktury; brak negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie; brak lub minimalny wpływ na środowisko przyrodnicze; brak lub minimalny wpływ na uprawy rolne; minimalne straty finansowe
2 | NISKIE (2) | zakłócenie funkcjonowania działalności lub usług na dzień lub dwa; lokalne uszkodzenia infrastruktury; nieznaczny niekorzystny wpływ na zdrowie ludzkie; minimalny wpływ na środowisko; minimalny wpływ na uprawy rolne; umiarkowane straty finansowe odczuwalne przez niewielką grupę mieszkańców/właścicieli
3 | ŚREDNIE (3) | zakłócenie funkcjonowania działalności lub usług przez kilka dni; rozległe szkody w zakresie infrastruktury, wymagające konserwacji i naprawy; niekorzystny wpływ na zdrowie ludzkie; konieczność wysiedlenia mieszkańców z domów; niekorzystny wpływ na środowisko; niekorzystny wpływ na uprawy rolne; duże straty finansowe poniesione przez wielu mieszkańców/właścicieli
4 | WYSOKIE (4) | długoterminowe zakłócenie funkcjonowania działalności i usług; uszkodzenie istniejącej infrastruktury lub straty wymagające kosztownych napraw; trwałe uszkodzenie fizyczne wśród ludzi i pojedyncze zgony; znaczący wpływ na środowisko; znaczący wpływ na uprawy rolne; duże straty finansowe poniesione przez wielu mieszkańców/właścicieli
5 | KATASTROFALNE (5) | trwałe uszkodzenie infrastruktury; duże straty finansowe związane z koniecznością przeprowadzenia działań naprawczych lub odtworzenia zasobów środowiskowych; niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi, wymagający natychmiastowego reagowania, łącznie z przypadkami kalectwa lub śmierci w wyniku zdarzenia; trwała utrata zasobów środowiskowych; trwała utrata plonów w danym roku; ogromne straty finansowe poniesione przez wielu mieszkańców/właścicieli

## Slide 10: Wyniki oceny konsekwencji wystąpienia zjawisk klimatycznych i ich pochodnych w odniesieniu do analizowanych sektorów dla gminy Jastków WP – podatność, E – ekspozycja, K - konsekwencje

## Slide 11: Matryca analizy ryzyka dla najbardziej podatnych sektorów dla gminy Jastków PR – prawdopodobieństwo, K – konsekwencje, R – ryzyko

## Slide 12: Stopnie ryzyka termicznego na obszarze gminy Jastków
Sołectwa:
Panieńszczyzna,
Tomaszowice,
Tomaszowice Kolonia,
Dąbrowica,
Płouszowice Kolonia,
Snopków

## Slide 13: Podsumowanie analizy ryzyka dla gminy Jastków
Niskie ryzyko
Średnie ryzyko
Wysokie ryzyko
Bardzo wysokie ryzyko
Wysokie temperatury
Niskie temperatury
Dni upalne i fale
upałów
Dni mroźne i fale
mrozów
Dni z przymrozkiem
Gołoledź
POPT
Opady deszczu
Długotrwałe okresy
bezopadowe
Susza
Silny i bardzo silny
wiatr
Burze
1
Zdrowie publiczne i
warunki życia ludzi
2
Różnorodność
biologiczna
3
Rolnictwo
4
Transport
5
Gospodarka wodna i
ściekowa
7
Energetyka
8
Turystyka
9
Dziedzictwo kulturowe
L.p.
Sektor
Zjawiska klimatyczne i ich pochodne

## Slide 14: Priorytety planowana działań adaptacyjnych w gminie Jastków

## Slide 15
Zmiany klimatu to również
szanse
&
możliwe korzyści

## Slide 16
Korzyści przestrzenne
Korzyści przyrodnicze, środowiskowe
Korzyści ekonomiczne
Korzyści społeczne

## Slide 17: Korzyści
Przestrzenne
Zwiększenie udziału terenów biologicznie czynnych
Nowe tereny zielone
Poprawa wizerunku
Atrakcyjność turystyczna
Rekreacja dla mieszkańców
Więcej obszarów zielonych
Retencja
Powolny spływ powierzchniowy
Kompensacja zajętych terenów
Zwiększenie atrakcyjności terenów

## Slide 18: Korzyści
Przyrodnicze, środowiskowe
Jakość powietrza
Oczyszczanie wody
Dywersyfikacja portfela energii
Ograniczenie powodzi i jej skutków
Nowe siedliska
Zmniejszenie hałasu
Bioróżnorodność
Wzmocnienie ekosystemów
Retencja
Komfort termiczny

## Slide 19
Ekonomiczne
Redukcja zużycia energii
Wizerunek miasta
Dywersyfikacja portfela energii
Redukcja strat powodziowych
Wzrost wartości gruntów
Zmniejszenie hałasu
Zwiększenie retencji – niższe opłaty wodnoprawne
Zdrowie mieszkańców
Retencja
Zwiększenie atrakcyjności terenów miejskich
Możliwość wykorzystania zgromadzonej deszczówki

## Slide 20
Społeczne
Estetyka otoczenia
Wizerunek
Lokalna odrębność
Możliwości turystyczne
Zwiększenie komfortu życia mieszkańców
Poczucie równowagi z przyrodą
Zdrowie mieszkańców
Poczucie przestrzeni
Wzrost wartości gruntów
Lepsze postrzeganie przestrzeni przez mieszkańców
Emocjonalna równowaga

## Slide 21: Luki wiedzy
Luki wiedzy
Dostęp do informacji
Brak danych
Poziom wiedzy mieszkańców
Systemy ostrzegania
Brak danych o realizowanych projektach
Brak danych historycznych
Brak ewidencji zjawisk

## Slide 22
SCENARIUSZE KLIMATYCZNE
DLA GMIN LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO
Marian Cenowski, Ewa Strzelecka-Jastrząb
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
2. Warsztaty LOF, Lublin 28 listopad 2019

## Slide 23
PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA
Analizy warunków klimatu przyszłego obejmowały dwa horyzonty czasowe:
horyzont 2030
obliczony jako średnia z 20 lat: 2021-2030 oraz 2031-2040
horyzont 2050
obliczony jako średnia z 20 lat: 2041-2050 oraz 2051-2060.
Dla warunków klimatu bieżącego przeprowadzono obliczenia dla horyzontu 2015, obliczonego jako średnia z 10 lat: 2011-2020.

## Slide 24
METODYKA OPRACOWANIA SCENARIUSZY
* EuroCORDEX 2009: http://www.euro-cordex.net/
** IPCC 2013: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 1535 pp
Warunki przyszłego klimatu przewidziano w oparciu o wyniki symulacji klimatycznych obliczonych w ramach projektu EuroCORDEX*.
Zastosowano najnowsze dostępne projekcje klimatyczne z 5. Raportu Oceny Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu**.
Wykorzystano również wyniki dostępnych symulacji regionalnych modeli klimatu RCM – Regional Climate Model dla obszaru obejmującego całą Europę na siatce regularnej w rozdzielczości 0,11° (ok. 12,5 km).

## Slide 25
METODYKA OPRACOWANIA SCENARIUSZY
* DDC: ICPP Data Distribution Centre http://sedac.ipcc-data.org/ddc/ar5_scenario_process/RCPs.html/
** RCP4.5 2011: RCP 4.5 - A pathway for stabilization of radiative forcing by 2100. Climatic Change (2011) 109:77–94
Analizy przeprowadzono dla jednego scenariusza RCP* (RCP – Representative Concentration Pathway), opisanego akronimem RCP4.5** i związanego z nim tempa wzrostu rozwoju gospodarczego oraz emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.
Scenariusz umiarkowany RCP4.5 zakłada przyszły wzrost stężeń CO2 do poziomu 540 ppm w roku 2100 oraz osiągnięcie wymuszenia radiacyjnego na poziomie 4,5 W/m2.
Jeden scenariusz jest wystarczający, ponieważ obszar LOF nie jest obszarem silnie zurbanizowanym ani też silnie uprzemysłowionym.

## Slide 26
ZESTAW MODELOWANYCH PARAMETRÓW METEOROLOGICZNYCH
Wskaźniki klimatyczne dla scenariuszy klimatycznych uwzględnione w analizie ryzyka na przykładzie gminy Jastków
Parametr | 2015 | 2030 | 2050 | zmiana do 2030 | zmiana do 2050 | komentarz
Temperatura średnioroczna | 8,9 | 9,3 | 9,7 | 4,01% | 8,94% | wzrost
Liczba dni upalnych | 9,3 | 10,9 | 13,3 | 17,58% | 43,82% | silny wzrost
Liczba nocy tropikalnych (Tmin>20) | 1,2 | 2,2 | 3,1 | 74,67% | 145,91% | silny wzrost
Liczba dni przymrozkowych (Tmin<0) | 96,2 | 88,6 | 83,1 | -7,84% | -13,56% | spadek
Liczba dni z temperaturą Tmax<0 | 35,0 | 29,2 | 25,8 | -16,43% | -26,33% | silny spadek
Roczna suma opadów | 709,3 | 730,7 | 731,6 | 3,02% | 3,14% | wzrost
Liczba dni z opadem dobowym >20mm | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 7,46% | 10,43% | silny wzrost
Liczba dni z opadem dobowym >1mm | 123,0 | 123,6 | 124,4 | 0,49% | 1,10% | słaby wzrost
Liczba dni bez opadu | 242,0 | 241,4 | 240,6 | -0,25% | -0,56% | słaby spadek

## Slide 27
WNIOSKI
Do roku 2050 prognozowany jest istotny przyrost temperatury średniorocznej – na obszarze LOF od 0,7 do 1,0°C w porównaniu z rokiem 2015.
Do roku 2050 przewidywane jest zwiększenie liczby dni upalnych oraz liczby dni z temperaturą minimalną >20°C (nocy tropikalnych).
Prognozowana jest tendencja spadkowa niekorzystnych zjawisk związanych z występowaniem niskich temperatur w okresie zimowym. Zmniejszeniu ulegnie liczba dni z Tmax > 0°C oraz liczba tzw. dni przymrozkowych, z Tmin < 0°C.
W horyzoncie 2050 roku przewidywany jest wzrost zarówno liczby dni z opadem, jak i wysokości rocznej sumy opadów atmosferycznych.
W horyzoncie 2050 roku wzrasta możliwość wystąpienia opadu ekstremalnego, co wyraża się zwiększoną liczbą dni z opadem ≥ 20 mm.
Prognozy do roku 2050 nie wskazują na istotne zmiany pod kątem zagrożenia suszą. Liczba dni bez opadu nie ulega istotnym zmianom.

## Slide 28
Dziękuję za uwagę
Ewa Strzelecka-Jastrząb
Zakład Badań i Rozwoju
Tel. 32 254 60 31 wew. 259
Faks 32 254 17 17
E-mail: e.strzelecka-jastrzab@ietu.pl

## Slide 29
Dziękujemy!
Notes: https://www.google.pl/search?q=Inowroc%C5%82aw+stra%C5%BC+miejska&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjUvpjw2qzlAhXIMMAKHZVUANkQ_AUIEygD&biw=1493&bih=673&dpr=1.05#imgrc=xcyIfWeLKcUC_M:&spf=1571638834948
Wrażliwość - stopień, w jakim układ miejski reaguje na zmiany klimatu, które mogą być korzystne lub niekorzystne. Wpływ ten może być bezpośredni lub pośredni.